## Slide 1: RTOS-based Environmental data Gathering & Garden Automation Experiment
Gabriel Oehlmeyer Brunheira | RA 061012
Faculdade de Engenharia Mecânica | UNICAMP
IM420X | Tópicos em Controle de Sistemas Mecânicos - Projeto de Sistemas Embarcados de Tempo Real
Projeto REGGAE
Etapa 2 – Projeto de software

## Slide 2
Componentes RTOS
https://github.com/gabrielbrunheira/project-reggae

## Slide 3
Componentes RTOS | Tarefas
Tarefa: Atualizar display | 
Nome | updateDisplay
Prioridade | Low
Stack | 2 KB
Detalhes | Inicializa e atualiza exibição de dados no display via interface I2C. Os dados exibidos são horário, medidas de umidade do solo, temperatura e umidade ambiente e status das irrigações, obtidas da variável global xLogData, acessada via mutex. Usa um osDelay para atualizar o display a cada 1 segundo, no mínimo. Exibe canal de irrigação selecionado por botões, atualizado via thread flag pela tarefa manageButtons.

## Slide 4
Tarefa: Ler Sensores e RTC | 
Nome | readSensorsRTC
Prioridade | High
Stack | 200 Bytes
Detalhes | Realiza a leitura dos 5 conversores A/D correspondentes às medidas de umidade de solo, do sensor DHT para umidade de temperatura ambiente e lê o valor de data e hora (dia, mês, ano, hora, minuto e segundo) do RTC. Escreve essas leituras na variável global xLogData, via mutex e sinaliza tarefa controlWatering com thread flag. É executada a cada 1 segundo, temporizada por um software timer.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 5
Tarefa: Gerenciar botões | 
Nome | manageButtons
Prioridade | BelowNormal
Stack | 100 Bytes
Detalhes | Executa lógica de acionamento manual da irrigação a partir thread flags geradas pela ISR de dois botões: um para escolher o canal (selectChannel), e outro para alternar o estado do canal (toggleChannelState). Através de thread flags, sinaliza a tarefa updateDisplay qual canal está selecionado, e a tarefa controlWatering qual canal deve alternar o estado.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 6
Tarefa: Controlar irrigações | 
Nome | controlWatering
Prioridade | Normal
Stack | 1 KB
Detalhes | Ativa e desativa GPIO’s que acionam relés das válvulas de irrigação a partir das regras automática (periódica ou nível de umidade do solo) ou botões. Regras são configuradas via fila de mensagem recebida da tarefa configureWatering. Através de thread flags, é sinalizada pela ISR alarmRTC e tarefas readSensorsRTC e manageButtons para executar a lógica das regras de irrigação. Através de mutex, lê umidades dos solos e escreve status das irrigações na variável global xLogData. Sinaliza tarefa updateLog quando alguma irrigação for acionada ou desacionada. Reprograma alarmes do RTC para próximo acionamento periódico.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 7
Tarefa: Atualizar log | 
Nome | updateLog
Prioridade | Normal
Stack | 200 Bytes
Detalhes | Temporizado por um software timer configurável (com default de 60 segundos), escreve em buffer circular na FLASH uma nova aquisição, composta por: data, hora, umidade dos solos, temperatura e umidade do ar e status das irrigações (ligadas/desligadas). Através de thread flag, é sinalizada para escrever uma entrada “assíncrona” disparada por um acionamento de irrigação, seja ele automático ou manual.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 8
Tarefa: Configurar irrigação | 
Nome | configureWatering
Prioridade | Low
Stack | 500 Bytes
Detalhes | Configura regras de irrigação a partir de última configuração salva na FLASH e de comandos recebidos via fila de mensagens da ISR receiveUART. A cada nova configuração recebida pela UART, atualiza região da FLASH correspondente via mutex e envia mensagem por fila para tarefa controlWatering para atualizar limites de umidade e alarmes do RTC.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 9
Tarefa: UART Tx | 
Nome | transmitUART
Prioridade | AboveNormal
Stack | 1 KB
Detalhes | Envia informações solicitadas via UART, como medidas dos sensores, status e configurações das irrigações e leitura do log. Recebe comandos da ISR receiveUART via fila de comandos e acessa informações da variável global xLogData e da FLASH via mutex.
Componentes RTOS | Tarefas

## Slide 10
ISR: Alarme RTC | 
Nome | alarmRTC
Prioridade | 9
Disparada por | Alarmes A e B do RTC
Detalhes | Alarmes A e B do RTC correspondem, respectivamente, ao próximo acionamento e desacionamento de irrigações periódicas programadas. Os alarmes sinalizam a tarefa controlWatering via thread flags, que executa a lógica de acionamento e desacionamento das irrigações.
Componentes RTOS | Interrupções (ISR)

## Slide 11
ISR: Ler botões | 
Nome | readButtons
Prioridade | 10
Disparada por | Módulo EXTI
Detalhes | Informa a tarefa manageButtons via thread flags qual dos dois botões foi acionado: seleciona canal (selectChannel) ou alterna estado do canal (toggleChannelState). Realiza debouncing, se necessário
Componentes RTOS | Interrupções (ISR)

## Slide 12
ISR: UART Rx | 
Nome | receiveUART
Prioridade | 8
Disparada por | Módulo UART
Detalhes | Recebe requisições via UART para gerenciar irrigações, configurar taxa de aquisição do log e solicitar leitura de medidas dos sensores e conteúdo do log. Gerenciamento de irrigações é realizado enviando mensagens através de fila para tarefa configureWatering. Leitura das medidas e do log sinalizada à tarefa transmistUART via thread flag.
Componentes RTOS | Interrupções (ISR)

## Slide 13
Mutex: Acesso à xLogData | 
Nome | mutexLogData
Recurso protegido | xLogData (variável global)
Detalhes | Mutex para escrita e leitura da variável global xLogData, que contém data, hora, medidas e status dos canais de irrigação. Proteção do recurso garante atualização e leitura dos dados de forma consistente.
Componentes RTOS | Mutexes

## Slide 14
Mutex: Acesso à FLASH | 
Nome | mutexFLASH
Recurso protegido | Memória FLASH de dados
Detalhes | Mutex para escrita e leitura da memória FLASH de dados contendo a configuração das regras de irrigação e o log de aquisição.
Componentes RTOS | Mutexes

## Slide 15
Queue: Responder UART | 
Nome | queueReturnUART
Tamanho | 16 x 1 byte
Dado | Comando a ser respondido via UART
Componentes RTOS | Queues

## Slide 16
Queue: comando de configuração de irrigação | 
Nome | queueConfigureWateringCommand
Tamanho | 5 x 5 bytes
Dado | Comando para configurar irrigação 1 byte: canal + habilitar/desabilitar + tipo de regra (periódica/por umidade) 2 bytes: período (em minutos) ou umidade mínima para acionar 2 bytes: tempo de rega (em minutos) ou umidade máxima para desacionar
Componentes RTOS | Queues

## Slide 17
Queue: configuração de irrigação | 
Nome | queueConfigureWateringControl
Tamanho | 5 x 5 bytes
Dado | Mensagem para configurar controlador de irrigação a partir de UART ou configuração lida na FLASH durante inicialização 1 byte: canal + habilitar/desabilitar + tipo de regra (periódica/por umidade) 2 bytes: período (em minutos) ou umidade mínima para acionar 2 bytes: tempo de rega (em minutos) ou umidade máxima para desacionar
Componentes RTOS | Queues

## Slide 18
Fluxogramas das tarefas
updateDisplay
readSensorsRTC

## Slide 19
Fluxogramas das tarefas
manageButtons
updateLog

## Slide 20
Fluxogramas das tarefas
controlWatering

## Slide 21
Fluxogramas das tarefas
transmitUART
configureWatering

## Slide 22
Fluxogramas das ISR’s
readButtons
receiveUART
alarmRTC

## Slide 23
Formato do log de aquisição
Buffer circular de 100 KB na memória FLASH, com ponteiros gerenciados pela tarefa updateLog
Entradas no log como typedef struct contendo informações da tabela ao lado
Tamanho total da struct vai depender se compilador vai otimizar (19 bytes) ou alinhar memórias pelo maior tipo (28 bytes)
Para uma aquisição configurada a cada 60 segundos, a duração total do log será:
  Caso otimizado: 89,8 horas (3,7 dias)
  Caso alinhado: 60,95 horas (2,5 dias)

## Slide 24
Cronograma atualizado